| Architekt: | Bauvorhaben: | Ausführungstermin: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Angebotsabgabe bis: |
|  |  | An: |

| Pos. | Menge | Leistung | Einheits-preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ..............m2 | Vorhandenen Altboden Hochkantlamellenparkett 22mm dick in Anlehnung an DIN EN 14761 in vier Schleifgängen schleifen, Fugen füllen (LOBADUR® WS EasyFillPro) und für die Oberflächenbehandlung vorbereiten. Fugenkitte unterliegen nicht der Zulassungspflicht, da diese Produkte nicht vollflächig auf dem Boden verbleiben. Die Anforderungen der TRGS 617 sind erfüllt. | ............... | .................. |
|  |  | Holzart:..................... € je m² |  |  |
| 1.1 | ..............m² | Zusätzlicher Schleifgang (Grobschliff) (nur nach vorheriger Absprache als Zuschlag zu Pos. 1.0 € je m² | ................... |  |
| 2.0 | ..............m2 | Hochkantlamellenparkett der Pos. 1.0 grundieren und mit Zweikomponenten Polyurethan Wassersiegel fachgerecht versiegeln Grundierung: LOBADUR® WS EasyPrime einmal rollen Oberflächenversiegelung: LOBADUR® WS 2K Supra A.T. halbmatt* oder matt* gem. Herstellerempfehlung in zwei Anstrichen unverdünnt auftragen, einschl. einem Lackzwischenschliff. Produkte entsprechen der TRGS 617 und besitzen die DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen. € je m² | ................ | ................... |
| 2.1 | ..............m2 | Wie Pos. 2.0, jedoch LOBADUR® WS 2K Duo matt* oder halbmatt* gem. Herstellerempfehlung in zwei Anstrichen unverdünnt auftragen, einschl. einem Lackzwischenschliff. Einheitspreis € je m² | ................ |  |
| 3.0 | ..............m2 | Erstpflege: LOBA® ParkettCare einmal unverdünnt auftragen € je m² | ................ | ................... |
| 4.0 | ...............m | Sockelleisten abnehmen, schleifen, oberflächenbehandeln und neu montieren € je m | ................. |  |

| 4.1 | ...............m | Sockelleisten frei Baustelle liefern, einschneiden und befestigen | ................ | ................... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Holzart: .................................................................... |  |  |
|  |  | Abmessungen: ........................................................ |  |  |
|  |  | Befestigungsart: ....................................................... |  |  |
|  |  | Oberfläche: .............................................................. € je m |  |  |
| 5.0 | ............Std. | Für einen Meister zur Durchführung von Neben-leistungen. Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohn-zettel. € je Std. | ................ | ................... |
| 5.1 | ............Std. | Für einen Facharbeiter Einheitspreis € je Std. | ................ |  |
| 5.2 | ............Std. | Für einen Helfer Einheitspreis € je Std. | ................ |  |
| Anbietende Firma: | Betrag € | ................... |
|  | zuzüglich ......% MwSt. € | ................... |
|  | Summe € | ................... |