| Architekt: | Bauvorhaben: | Ausführungstermin: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Angebotsabgabe bis: |
|  |  | An: |

| Pos. | Menge | Leistung | Einheits-preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ..............m2 | *Stabparkett nach EN13226/ (EN 13228) frei Baustelle liefern, auf bauseits verlege reifem Estrich nach EN 13318 in Parkettklebstoff nach DIN 281(EN14293) verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen, Fugen füllen (LOBADUR® WS EasyFillPro) und für die Oberflächenbehandlung entsprechend fein schleifen. Fugenkitte unterliegen nicht der Zulassungspflicht, da diese Produkte nicht vollflächig auf dem Boden verbleiben. Die Anforderungen der TRGS 617 sind erfüllt | ................ | .................. |
|  |  | Holzart:. Eiche............ Stabgröße.......................... |  |  |
|  |  | Verlegeart: |  |  |
|  |  | Sortierung: ● € je m² |  |  |
|  |  | ▲ Einheitspreis € je m² | ................ | ................ ................ |
|  |  | ■ Einheitspreis € je m² | ................ |  |
| 1.1 | ..............m2 | Stabparkett wie Pos. 1.0, jedoch würfelartig gerade verlegen als Zuschlag zu Pos. 1.0 € je m² | ................ | ................ |
| 1.2 | ..............m² | Stabparkett wie Pos. 1.0, jedoch fischgrätartig verlegen als Zuschlag zu Pos. 1.0 € je m² | ................ | ................ |
| 1.1 |  | *Breitlamellen - Parkettdick in Anlehnung an DIN EN 14761 frei Baustelle liefern, auf bauseits verlege reifem Estrich nach EN 13318 in Parkettklebstoff nach DIN 281(EN14293) verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen Fugen füllen (LOBADUR® WS EasyFillPro) und für die Oberflächenbehandlung vorbereiten. Fugenkitte unterliegen nicht der Zulassungspflicht, da diese Produkte nicht vollflächig auf dem Boden verbleiben. Die Anforderungen der TRGS 617 sind erfüllt. Holzart: Eiche......... Größe: B x D x L:..................... (* nicht Zutreffendes streichen) € je m² | ................ | ................ |
| 2.0 | ..............m2 | *Stabparkett der Pos. 1.0 bzw. *Breitlamellen-Parkett der Pos. 1.1 grundieren und mit Zweikomponenten Polyurethan Wassersiegel fachgerecht versiegeln. Erhöhte Rutschhemmung nach BGR 181 (bisher ZH 1 / 571) und DIN 51130 Bewertungsgruppe R 9 ist einzuhalten. Prüfzeugnis ist vorzulegen. Grundierung: LOBADUR® WS EasyPrime einmal rollen. Oberflächenversiegelung: LOBADUR® WS 2K Duo anti-slip gem. Herstellerempfehlung in zwei Anstrichen unverdünnt auftragen, einschl. einem Lackzwischenschliff. Produkte entsprechen der TRGS 617 und besitzen die DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen. (* nicht Zutreffendes streichen) € je m² | ................ | ................... |
| 3.0 | ..............m2 | Erstpflege: LOBA® FloorCare anti-slip unverdünnt auftragen € je m² | ................ | ................... |
| 4.0 | ...............m | Sockelleisten frei Baustelle liefern, einschneiden und befestigen | ................ | ................... |
|  |  | Holzart: .................................................................. |  |  |
|  |  | Abmessungen: ...................................................... |  |  |
|  |  | Befestigungsart: ..................................................... |  |  |
|  |  | Oberfläche: ............................................................ € je m |  |  |
| 5.0 | ............Std. | Für einen Meister zur Durchführung von Neben-leistungen. Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohn-zettel. € je Std. | ................ | ................... |
| 5.1 | ............Std. | Für einen Facharbeiter Einheitspreis € je Std. | ................ | ................ |
| 5.2 | ............Std. | Für einen Helfer Einheitspreis € je Std. | ................ | ................ |
| Anbietende Firma: | Betrag € | ................... |
|  | zuzüglich ......% MwSt. € | ................... |
|  | Summe € | ................... |